## Slide 1
技术路线
改进方向
设计目标
项目背景
Intelligent detection device based on inductance for detecting the conformity of workpieces
SUMMARY
2025.12
汇报组：第三组
基于电感检测工件合格性智能检测装置
基于电感检测工件合格性智能检测装置
电子电路原理课程项目结题汇报答辩
小组成员：胡荣杰、唐丽莎、张润涵、石周鹭、董佳慧

## Slide 2
Contents
项目背景
01
需求与设计目标
02
技术路线
03
不足与改进方向
04

## Slide 3
Part 01
PART ONE
PART ONE
01
项目背景

## Slide 4
项目背景
在机械装配、设备安装及运维过程中，螺帽是否拧紧是最基础但又极其关键的质量控制环节。
在汽车、轨道交通、工程机械、农业机械及工业设备中，大量关键结构依赖螺纹连接，一旦拧紧不足或过度拧紧，都会对结构安全和设备可靠性产生直接影响。
然而在实际生产与维护场景中，螺帽拧紧状态的检测仍大量依赖人工经验判断，缺乏低成本、可快速部署的检测手段，这正是本项目提出的现实背景。
项目核心价值
高度依赖人工经验
常见方式为“目测 + 手感 + 扭一扭”；
不同工人经验差异大，同一标准难以统一；
无法量化“拧紧到什么程度才算合格”。
无法适应批量作业
需要逐个检查；
在多螺栓、多工位场景下耗时明显；
人工检测成为生产节拍瓶颈。
检测结果不可量化
人工检测通常无数据记录；
无法回溯某一批次、某一工位的装配质量；
出现事故后难以责任界定。
对隐蔽或狭小空间螺帽无能为力
部分螺帽位于设备内部或遮挡位置；
视觉不可达、工具操作困难；
人工检查存在盲区。
人工检测螺帽拧紧状态的四大痛点

## Slide 5
螺丝松动是工业设施中一个看似微小却代价高昂的隐患。它始于不易察觉的细微变化，却能引发设备振动加剧、部件位移乃至结构性失效，最终导致非计划停机、生产中断，甚至引发严重安全事故。
螺帽未拧紧的危害
长期振动工况下易逐渐松脱
连接刚度下降，产生位移或异响
结构松动，导致设备失效
车辆、机械设备中可能导致：
结构脱落、零部件损坏、人员伤害事故
引发连锁安全事故
轻则反复返工
重则整机停产、事故维修
实际成本远高于一次检测投入
维护成本和停机损失显著
初期无明显异常
问题暴露时往往已造成严重后果
隐蔽性强，事故具有滞后性
项目背景

## Slide 6
几乎所有机械设备都存在螺纹连接
农机、汽车、工业设备、轨交、建筑设备等行业需求普遍
存量市场巨大
制造业对“质量可量化、可追溯”要求不断提升
本项目方案可作为：
工装检测模块、产线辅助检测单元、运维巡检工具
向智能制造、质量数字化转型的刚需
高端扭矩监测系统价格高、部署复杂
中小企业难以承受
简单可靠的“合格性检测”设备需求强烈
中低端检测市场长期空缺
市场需求与应用前景

## Slide 7
Part 02
PART TWO
PART TWO
02
需求与设计目标

## Slide 8
需求分析
稳定性高（抗抖动、抗瞬态噪声）
操作简单（少按键、明确流程）
实时性满足人工操作节奏
界面信息直观
工程性需求
支持空载校准（建立远端基准）
支持合格件校准（建立工程标准点）
能实时显示：
相对距离百分比
偏差方向（偏近 / 偏远）
合格性状态（PASS / FAR / NEAR）
功能性需求

## Slide 9
设计目标
目标类别 | 设计目标 | 定量指标 / 判定标准 | 工程说明
总体目标 | 实现螺帽拧紧状态的非接触检测 | 可输出明确的合格性判定结果 | 用于替代人工经验判断
校准功能 | 支持两点校准机制 | 空载校准 + 合格件校准 | 建立工程基准，适配不同工件
测量输出 | 相对拧紧程度量化 | 输出 0–100% 相对距离指标 | 将原始电感值工程化
判定功能 | 合格性自动判断 | 合格区间：45%–55% | 超出区间判为偏松/偏紧
判定结果 | 状态分类显示 | PASS / FAR / NEAR 三种状态 | 判定结果直观、无歧义
测量刷新 | 实时性要求 | 刷新周期 ≤ 300 ms | 满足人工检测节奏
显示分辨率 | 拧紧偏差显示 | 偏差分辨率 ≤ 1% | 可直观看出偏差大小
稳定性 | 静态测量稳定 | 波动 ≤ ±2% | 防止数值抖动
重复性 | 多次测量一致性 | 重复误差 ≤ ±3% | 保证结果可靠
抗干扰性 | 抑制瞬态噪声 | 单次异常不影响判定 | 滤波 + 阈值抑制
操作复杂度 | 人机交互简化 | 校准流程 ≤ 5 步 | 适合非专业人员
状态可读性 | 结果快速理解 | 1 秒内可判断合格性 | 颜色 + 文本 + 图形
工程适配性 | 可嵌入工装使用 | 非接触、无需视觉条件 | 适合狭小、遮挡空间
扩展预期 | 面向后续应用扩展 | 支持多点校准 / 接口扩展 | 为产品化预留空间

## Slide 10
Part 03
PART THREE
PART THREE
03
技术路线

## Slide 11
系统总体架构

## Slide 12
系统总体架构
作为系统核心控制单元，负责传感器数据采集、算法运算及显示与按键逻辑控制。
控制器：STM32F103
采用 LCD 实时显示检测结果，配合三按键完成校准、确认与模式切换操作。
显示与交互：LCD + 三按键
对电路与传感器进行功能性封装，固定相对位置，提高测量稳定性与工程完整度。
结构：3D 打印外壳（功能性封装）
利用金属靠近引起电感变化，实现对螺帽位置的高精度非接触检测，抗环境干扰能力强。
传感器：LDC1614
通过 I²C 总线与 LDC1614 通信，硬件连接简单，占用资源少，稳定性高。
通信方式：I²C

## Slide 13
硬件设计方案
通过自行绘板，能够直接集成STM32与LDC1614测量单元，使产品更加完善，易于调试。
原计划：依据原理图由嘉立创制版并自行焊元件
网络上由现场的LDC1614传感器模块，价格较为经济，同时避免了由于绘板与焊接出现问题而带来的风险。
最终方案：采购现成开发模块
在实施的过程中我们发现，计划使用的LDC1614芯片在立创商城中没有现货，且五个起售过于昂贵和浪费。
变量：自制板条件不具备

## Slide 14
程序设计架构

## Slide 15
程序开发过程
前期探索
解决接口问题
完成基础函数
实现预期功能
设计交互界面
对LDC1614、STM32开发板和LCD屏幕的出厂例程进行研究学习，理解其封装函数的使用方法，并尝试利用。
利用出厂例程试验
在研究时我们发现屏幕和LDC1614的出厂例程配置的引脚存在冲突，需要手动重新配置。此外编写I2C测试程序发现识别到的LDC1614引脚地址与例程不一致，需要进一步修改。
屏幕与LDC1614接线问题
利用出场例程中的相关函数，编写实现设备基础功能的函数，如初始化、测量、显示函数，便于后期调用。同时测试各硬件的可用情况。
编写封装初始化、测量等函数
利用封装好的基础函数，逐渐发展功能：反馈测量电感值→数据降噪→可视化金属与线圈距离→添加基准测量功能→判断是否合格→优化误差计算。
不断添加功能实现预期
不断调整显示程序的布局，使设备显示易于理解。
优化显示UI界面

## Slide 16
核心算法展示
在实际测量过程中，LDC1614 输出的原始数据会受到电磁噪声、环境干扰以及微小机械振动的影响，直接使用原始数据会导致显示数值抖动，不利于稳定判定。
本系统采用4点滑动平均滤波算法。其基本思想是：
用最近若干次采样的平均值，代替当前的单次测量值，从而削弱随机噪声对结果的影响。
原始数据: 12345 → 12400 → 12380 → 12420 → 12350
滤波结果: 12345 → 12373 → 12375 → 12386 → 12388
(第1点) (前2点平均) ... (前4点平均)
滑动平均滤波（Moving Average Filter）
在滑动平均之后，数据仍可能在小范围内波动，尤其是在合格判定临界点附近，容易造成界面数值频繁跳变。
为此，系统引入了变化阈值门限机制：
只有当当前滤波值与上一次显示值之间的差值超过设定阈值时，才更新显示，当变化幅度较小时，保持原有显示不变。
变化阈值门限处理（Change Threshold）

## Slide 17
核心算法展示
由于电感值与金属距离之间并非直接可读的物理量，本系统采用两点校准法，将原始电感数据转换为工程可理解的相对距离百分比。
校准过程包括两个关键基准点：
空载点：探头前无金属，定义为 100%；
合格件点：标准拧紧状态下的螺帽位置，定义为 50%。
在此基础上，假设在小范围内电感变化与距离变化近似线性，并对更近的区域进行线性外推，得到 0% 端点。
这种方法不追求绝对物理距离，而是围绕“是否拧紧到位”这一工程需求进行标定，更加贴合实际应用。
两点校准法的设计思想
然后将当前差值映射到 0–100% 的相对区间，使：
空载状态对应 100%；
合格状态对应 50%；
越靠近传感器，数值越接近 0%。
最终输出的是一个直观、可比较的百分比指标，而非难以理解的原始电感数值。
距离百分比的计算逻辑

## Slide 18
可视化设计展示
Inductive
Distance
Measurement
SWU XUEXING
Group 3
展示设备名称，制作团队：学行班第三组
启动界面（开机后3s）
Init...
Ready
FAIL
初始化LDC1614，成功连接显示Ready，未连接成功显示FAIL
初始化界面（2s内）

## Slide 19
可视化设计展示
Chck List
K3:Empty
K4:Valid
K2:Confirm
给予用户操作提示，按下K3键进入测量空载模式，按下K4进入测量便准键模式，按下在进入测量模式后按下K2键确认当前数据，同时记录数据，用于后续测量校准。
使用检查单（说明书）
Empty Cal
Kepp Empty
Value:
15234 K
K2:Confirm
Valid Cal
Put Std
Value:
18291 K
K2:Confirm
标题显示当前测量模式：空载/标准件
第二行给予操作提示：Kepp Empty（保持空载）、Put Std（放入标准件）
第三四行显示当前电感值：便于判断数值是否稳定
第五行操作提示：当稳定时按下K2键确认数值
空载/标准件测量模式
Chck List
Empty OK
K4:Valid
K2:Confirm
Chck List
K3:Empty
Valid OK
K2:Confirm
当完成任意一项测试模式任务后，返回至检查单界面时，对应完成的一项将会显示为绿色OK，可视化显示当前任务进行进度。
测量模式中途显示

## Slide 20
可视化设计展示
Measuring
Dist：+ 0 %
RAW：17278 K
PASS
标题：显示当前状态，测量中
第二行：显示Dist相对误差值，当误差在±5%时为合格（可自定义）
第三行：显示RAW当前测量出的电感值
进度条/状态：当合格时进度条位于中间，显示PASS（合格）
测量模式（合格件时）
Measuring
Dist：- 19 %
RAW：18128 K
NEAR
标题：显示当前状态，测量中
第二行：显示Dist相对误差值，当计算出的值小于45%时，显示50%-当前值的误差值
第三行：显示RAW当前测量出的电感值
进度条/状态：当过近时进度条位于左侧，显示NEAR（过近）
测量模式（不合格-过近时）
Measuring
Dist：+ 44 %
RAW：15114 K
FAR
标题：显示当前状态，测量中
第二行：显示Dist相对误差值，当计算出的值大于55%时，显示当前值-50%的误差值
第三行：显示RAW当前测量出的电感值
进度条/状态：当过近时进度条位于左侧，显示FAR（过远）
测量模式（不合格-过近时）

## Slide 21
产品工作流程图

## Slide 22
3D打印外壳设计
显示屏区域
测试平台
操作按钮
存放空间

## Slide 23
成品展示

## Slide 24
Part 04
PART FOUR
PART FOUR
04
不足与改进方向

## Slide 25
不足与改进方向
当前电感线圈尺寸较小，电磁感应区域有限，对螺帽的有效耦合范围较窄。
不足一：线圈尺寸偏小
测量距离短：仅在很小的高度范围内变化明显，安装与对位要求高
抗装配误差能力弱：螺帽偏心或倾斜会导致测量值波动
适配性不足：对不同规格螺帽通用性较差
信噪比下降：有效信号幅值变小，噪声占比上升
带来的功能缺陷
增大线圈直径或匝数，扩大有效感应面积
设计多规格可更换线圈，适配不同螺帽尺寸
采用差分或双线圈结构，提升稳定性与抗干扰能力
结合线圈建模仿真，在灵敏度与测量范围之间取得平衡
改进方向

## Slide 26
当前检测逻辑基于螺帽底面与传感器之间的轴向距离变化，信息维度单一。
不足二：仅能测量螺帽底面距离
无法判断扭矩是否达标，只能间接推断拧紧状态
难以识别假紧状态（螺纹滑牙、异物垫高）
不支持侧向偏移检测，对装配偏斜不敏感
结果依赖结构一致性，对不同工况鲁棒性不足
带来的功能缺陷
引入多点测量结构，增加侧向或环形感应线圈
结合力学参数，如扭矩传感器或应变片进行融合判断
增加特征判定逻辑，通过曲线斜率、变化速率识别异常
向“状态识别”升级，由距离检测过渡到拧紧质量判断
改进方向
不足与改进方向

## Slide 27
电感检测
LDC1614
STM32F103
LCD屏幕 多彩显示
螺帽
检测
长续航
高精度
高速测量
滑动平均滤波算法
两点校准法
中 国 · 重 庆
2 0 2 5 年 12 月
电子电路原理课程项目结题汇报答辩
可视化UI
多模式切换
Designed by :
学行班
电子电路第三组
3D打印外壳
测量线圈
多种螺帽
无障碍测量

## Slide 28
SUMMARY
THANKS FOR YOU
THANKS FOR YOU
技术路线
改进方向
设计目标
项目背景
Intelligent detection device based on inductance for detecting the conformity of workpieces
电子电路原理课程项目结题汇报答辩
小组成员：胡荣杰、唐丽莎、张润涵、石周鹭、董佳慧
2025.12
汇报组：第三组